伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。

M-Max 系列交流变频器

M-Max 系列交流变频器

M-Max 系列交流变频器

目录

选型指导

目录

产品目录号

M-Max 系列交流变频器

描述

页码

MMX 1 1 AA 1D1 F 0 – 0

M-Max 系列交流变频器

产品目录号.................................................................................. 2

产品选型 ..................................................................................... 2

附件 ............................................................................................ 3

技术数据及规范 .......................................................................... 4

标准............................................................................................. 5

尺寸 ............................................................................................ 6

描述

可选项

0 = 完全版

MMX = 基本目录号

相

1 = 单相

3 = 三相

外壳防护等级

0 = IP20

1 = IP21

电压

4 = 400V

电磁兼容滤波器

F = 有滤波器

1 = 110V

2 = 220V

N = 无滤波器

软件

标示系列

输出电流

1D6 = 1.6A

010 = 10A

M-Max系列交流变频器

伊顿M-Max系列变频器

AA

产品描述

特性

伊顿M-MaxTM系列无传感器矢量

交流变频器是专门为现代机械应用

设计的新一代变频器。此微处理器

控制的变频器具备可编程的标准特

性，能够调节变频器的性能以适应

各种各样的应用需求。M-Max系

列产品采用32位微处理器及绝缘

栅双极晶体管(IGBT)，使电动机运

行安静、高效且获得平稳的低速性

能。M-Max系列产品体积小、结

构紧凑，是安装便捷省心的理想产

品。400V、三相、50/60Hz的型号

规格为0.37-18.5kw；220V、单/

三相、50/60Hz的型号规格为0.25-

2.2kw；110V、单相、50/60 Hz的

型号规格为0.19-1.1kw。

标准变频器由数字显示屏及安装在

外观优雅应用高效的编程界面上的

操作和编程按键组成。显示屏可提

供变频器监控、调节和诊断信息。

按键可用来进行变频器的数字调

节、编程及操作员控制。另配有接

线盒供客户进行控制和电源布线。

操作简单—即插即用，带启动

向导和诊断功能

标配外壳防护等级为IP20，可选

择IP21

产品选型

HP

M-Max

100% 连续

标称输入

电流(A)

外壳

尺寸

结构紧凑、节省空间

标配涂层电路板

kW

电压

电流IN

产品目录号

(A)

坚固耐用、可靠性强—产品经

过全面测试，内置完善的保护

程序

400V、1.1kw及以上变频器标配

制动斩波器

1/4

1/2

3/4

1

1-1/2

1/4

1/2

3/4

1

1-1/2

2

3

1/4

1/2

3/4

1

1-1/2

2

0.25

0.37

0.55

0.75

1.10

0.25

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

0.25

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

3.00

4.00

5.50

7.50

7.50

11

100–120V 单相输入

220V 三相输出

1.7

2.4

2.8

3.7

4.8

1.7

2.4

2.8

3.7

4.8

7

9.6

1.7

2.4

2.8

3.7

4.8

7

9.2

11.6

12.4

15

FS2

FS2

FS2

FS2

FS3

FS1

FS1

FS1

FS2

FS2

FS2

FS3

FS1

FS1

FS1

FS2

FS2

FS2

FS3

FS1

FS1

FS1

FS2

FS2

FS2

FS3

FS3

FS3

FS3

FS4

FS4

FS5

FS5

MMX11AA1D7N0-0

MMX11AA2D4N0-0

MMX11AA2D8N0-0

MMX11AA3D7N0-0

MMX11AA4D8N0-0

MMX12AA1D7F0-0

MMX12AA2D4F0-0

MMX12AA2D8F0-0

MMX12AA3D7F0-0

MMX12AA4D8F0-0

MMX12AA7D0F0-0

MMX12AA9D6F0-0

MMX32AA1D7N0-0

MMX32AA2D4N0-0

MMX32AA2D8N0-0

MMX32AA3D7N0-0

MMX32AA4D8N0-0

MMX32AA7D0N0-0

MMX32AA011N0-0

MMX34AA1D3F0-0

MMX34AA1D9F0-0

MMX34AA2D4F0-0

MMX34AA3D3F0-0

MMX34AA4D3F0-0

MMX34AA5D6F0-0

MMX34AA7D6F0-0

MMX34AA9D0F0-0

MMX34AA012F0-0

MMX34AA014F0-0

MMX34AA016F1-0

MMX34AA023F1-0

MMX34AA031F1-0

MMX34AA038F1-0

温控风扇

采用DIN导轨FS1-3及螺栓安装

并排安装

标配RS-485/Modbus®通讯接口

标配PID控制器

16.5

4.2

5.7

6.6

8.3

11.2

14.1

15.8

2.7

3.5

3.8

4.3

6.8

8.4

13.4

2.2

2.8

3.2

4

5.6

7.3

9.6

11.5

14.9

18.7

-

23

31

38

无需接通主电源既可实现参数

上载及下载

多种现场总线可选

符合RoHS要求

200–240V 单相输入

220V 三相输出

集成的电磁兼容滤波器使其可

用于商业或工业网络

200–240V 三相输入

220V 三相输出

3

11

1/2

3/4

1

1-1/2

2

3

4

5

7-1/2

10

-

15

20

380–480V 三相输入

400V 三相输出

1.3

1.9

2.4

3.3

4.3

5.6

7.6

9

12

14

16

23

15

18.5

31

38

25

注:

额定功率是基于使用220V或400V四极或六极鼠笼式感应电动机而确定，仅供参考。

产品选择标准为电动机电流小于或等于MMX变频器额定连续输出电流。

针对200V、380V或415V应用场合，产品选择标准为电动机电流小于或等于MMX变频器额定连续输出电流。

MMX11…和MMX32…系列产品不带滤波器。

防护等级：IP21。

1

2

M-Max 系列交流变频器

M-Max 系列交流变频器

附件

技术参数及规格

M-Max 模块

等级

规格

MMX-COM-PC

说明

产品目录号

M-Max IP20 标准等级

M-Max 系列变频器

此模块插在变频器前面板上，可进行：所有参数的上载/下

载，通过USB接口直接连接至计算机，采用Max/Connect软

件进行参数赋值，并且在更换变频器时进行参数复制而无需

使用计算机

MMX-COM-PC

说明

规格

说明

规格

标准

额定输入

输入电压 (Vin)

符合EN61800-3 标准

+10% / –15%

产品

安全性

符合61800-5-1，EN60204-1，CE，UL®，cUL®，IEC (更多

认证标准，详见产品铭牌)

输入频率 (fin)

接通电源

50/60 Hz (最大可变范围 45–66 Hz)

每分钟一次或更少 (典型操作)

电磁兼容性

电磁兼容性等级H: 选配内置RFI滤波器

额定输出

(默认设置)

输出电压

0–Vin

通讯选件

保护

连续输出电流

在最高环境温度50°C连续输出额定电流或过载1.5 x IN

1 min/10 min

说明

产品目录号

过电流保护

跳闸限值为4.0 x IH

通讯适配器组件

MMX-NET-XA

XMX-NET-CO-A

XMX-NET-PS-A

XMX-NET-PD-A

XMX-NET-DN-A

MMX-KEY-9

输出频率

0–320 Hz

0.01 Hz

过电压保护

欠电压保护

接地故障保护

115/230V 系列: 437 Vdc; 400V 系列: 874 Vdc跳闸电压

CAN通讯卡

频率分辨率

串口PROFIBUSS DP通讯卡

Sub-D口PROFIBUSS DP通讯卡

DeviceNet通讯卡

115/230V 系列: 183 Vdc; 400V 系列: 333 Vdc跳闸电压

初始输出电流

(IH)

每隔20秒输出 秒电流

转矩依电动机不同而定

2

2 x IN

每次启动前进行接地故障测试。如果电动机或电动机

电缆出现接地故障，只对变频器进行保护。

控制特性

控制方法

开关频率

频率参考值

远程安装面板

(V/f），开环或无传感器矢量控制

频率控制

过热保护

有

有

有

有

远程安装套件（2m 延长线）

MMX-RM-KIT

1.5–16 kHz; 默认 6 kHz

模拟输入: 分辨率0.1% (10-bit)，精确度 ± 1% V/f

面板参考值: 分辨率0.01 Hz

30–320 Hz

电动机过载保护

电动机失速保护

电动机欠载保护

弱磁点

加速时间

减速时间

制动转矩

环境条件

环境工作温度

0–3000 sec

0–3000 sec

直流制动: 30% x Tn (无制动选项)

可编程参数

可编程启动/停止和反转信号逻辑 (漏型或源型)

参考定标

–10°C，无结霜~+50°C: 额定负载IN

–40°C ~ 70°C

储存温度

可编程启动和停止功能

启动和停止时直流制动

可编程压/频曲线

相对湿度

空气质量

0–95%相对湿度，无冷凝，无腐蚀，无滴水

化学气体污染: IEC 721-3-3，设备运行状态下，等级3C2

机械颗粒: IEC 721-3-3，设备运行状态下，等级3S2

可编程开关频率

海拔

震动

冲击

100%负载下(无降容)最高1000米；在1000米基础上

每提高100米降容1%，最高不超过2000米

故障后自动重启功能

保护和监控 (均为完全可编程；关、报警、故障)

电流信号输入故障

EN 60068-2-6；3-150 Hz，在3-15.8Hz频率下，位移幅值为

1毫米(峰值)；15.8-150Hz频率下，最大加速度为1G

EN 50178，IEC 68-2-27 UPS 跌落试验 (根据相应的UPS重量)；

储存运输: 最高 15G，11 ms (带包装)

外部故障

现场总线通讯

外壳防护等级

IP20(FS1-3), IP21(FS4,5)

八种预设转速

注:

例外: 110V 输入, 220V 输出。

模拟输入范围选择，信号定标和滤波

PID控制器

3

4

M-Max 系列交流变频器

M-Max 系列交流变频器

标准

尺寸

尺寸

M-Max I/O 接口

单位为毫米

端子

信号

出厂预设值

说明

1

2

+10V

A1

参考输出电压

模拟信号输入1

–

最大负载10 mA

0~+10 V Ri = 200k ohms (min.)

框架尺寸，FS1、FS2和FS3

频率参考 P)

a

a

a

7 mm

a1

a1

a1

3

6

GND

24V

I/O信号接地

–

–

–

DI的24V电压输出

±20% , 最大负载50 mA

7

8

GND

DI1

I/O信号接地

数字输入1

–

–

正转启动P)

反转启动P)

0~+30 V Ri = 12k ohms min.

9

DI2

数字输入2

–

–

10

DI3

数字输入3

预设速度P)

FB 通讯

c

A

B

4

A

RS-485信号 A

RS-485信号 B

模拟信号输入2

I/O信号接地

I/O信号接地

数字输入4

–

自动产生

参考电流

B

FB 通讯

–

AI2

PI 实际值P)

–

0[4]~20 mA, Ri = 200k ohms

5

GND

GND

DI4

–

FS1

13

14

15

16

–

–

预设速度 B1P)

故障复位 B1P)

禁用PI控制器P)

输出频率P)

激活状态 = READYP)

0~+30 V Ri = 12k ohms min.

0~+30 V Ri = 12k ohms min.

0~+30 V Ri = 12k ohms min.

0~10V, 最大10mA

FS2

DI5

数字输入5

模拟

输出

DI6

数字输入6

18

AO

模拟输出

FS3

20

22

DO

数字信号输出

开路集电极，最大负载 48V/50 mA

框架尺寸，FS4和FS5

RO11

继电器输出

1

激活状态

= RUNP)

最大开关负载: 250 Vac/2A 或 250 Vdc/0.4A

23

RO12

a

Ø1

a1

a1

7.0

24

25

26

RO21

RO22

RO23

继电器输出 2

激活状态 = FAULTP)

最大开关负载: 250 Vac/2A 或 250 Vdc/0.4A

Ø

Ø2

P)

注:

可选参数功能

标准

输入/输出说明

可靠性

数字输入DI1… DI6可自由

编程。用户可以将一个输入

分配给多项功能

包括：

6个数字输入

预先测定过的元件：

标准

额定温度50°C

过载150%持续1分钟

伊顿电气服务系统：

全国变频器专家网络

2个模拟输入

– 4–20 mA

– 0–10V

1个模拟输出

1个数字输出

2个继电器输出

RS-485接口

测试计算机化：

标准

数字、继电器和模拟输出

可自由编程

以满负荷进行最后测试：

标准

涂层电路板

c

尺寸(毫米)

a

重量

(千克)

机型

a1

b

b1

b2

c

Ø, Ø1

Ø2

FS1

66

38

160

147

32

102

4.5

-

0.550

0.699

0.990

8

FS2

FS3

FS4

FS5

90

62.5

75

195

182

32

34

105

112

5.5

5.5

7.0

7.0

-

100

253

242

-

165.0

165.0

140.0

140.0

370.0

414.0

351.0

398.0

337.0

383.0

168.0

205.0

14.0

14.0

10

5

6