为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有

约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

低压配电产品型号说明

目录

低压配电产品型号说明产品图

低压配电与控制产品

配电产品............................................................................................................................................................. 2

工控产品............................................................................................................................................................. 2

低压配电产品

空气断路器......................................................................................................................................................... 4

塑壳断路器......................................................................................................................................................... 6

低压终端配电产品.............................................................................................................................................. 7

低压控制产品

电动机起动和保护产品......................................................................................................................................20

驱动产品........................................................................................................................................................... 24

主令控制产品....................................................................................................................................................31

工业自动化产品................................................................................................................................................ 37

1

低压配电产品型号说明

产品图

低压配电产品

空气断路器IZM

塑壳断路器NZM

塑壳断路器LZM

低压工控产品

变频器

控制继电器EASY

Easy安全控制继电器ES4P

软起动器

SmartWire-DT系列

XC可编程控制器

M22按钮和指示灯

限位开关LS

2

低压配电产品型号说明

产品图

塑壳断路器BZM

微型断路器

浪涌保护装置

双电源自动转换开关

触摸屏/可编程控制器

电动机保护开关

接触器XTCD

脚踏手拍开关FAK

XION远程IO模块

电动机起动和保护产品

电动机起动和保护产品

凸轮开关T

信号塔SL

继电器

接触器式继电器DIL ET

3

低压配电产品型号说明

空气断路器

IZM9系列型号说明

IZM9系列

IZM 91 B 4 - A 16 W

名称

标准配置

IZM = 断路器

IN = 隔离开关

W = 抽屉式本体

= 固定式本体

F

框架尺寸

额定电流

630A-6300A

91 = 630-1600A

97 = 630-4000A

99 = 4000-6300A

脱扣单元

A = 标准保护型

V = 选择性保护型

U = 电流表型

分断能力

极数

3 = 3极

4 = 4极

B = 基本 (42,65 kA)

N = 标准 (50,85 kA)

H = 高 (65,100 kA)

P = 功率表型

IZM9系列：标配抽屉式

IZM 91B 4- U16 CW

标准模块：

IZM9系列：标配固定式

IZM 91B 4- U16 CF

标准模块：

• 抽屉式本体: IZM91B4-U16W

• 电动操作机构: 220AC

• 分闸线圈: 220AC

• 合闸线圈: 220AC

• 脱扣故障指示触点: 2a2b

• 标准辅助触点: 4a4b

• 门框

• 固定式本体: IZM91B4-U16F

• 电动操作机构: 220AC

• 分闸线圈: 220AC

• 合闸线圈: 220AC

• 脱扣故障指示触点: 2a2b

• 标准辅助触点 : 4a4b

• 门框

• 手柄

• 手柄

• 安全挡板

• 接线端子

• 灭弧罩

• 电源模块（只适合U，P型脱扣器）

• 接线端子

• 电源模块（只适合U，P型脱扣器）

• 抽屉座

备注:

•

分断能力Icu说明

•

•

•

IZM91有B = 42 kA, N = 50 kA, H = 65 kA（440 Vac）

IZM97有B = 65 kA, N = 85 kA, H = 100 A（440 Vac）

IZM99有N=85 kA, H=100 kA（440 Vac）

•

脱扣器配置说明

•

•

•

IZM91脱扣器有V和U类脱扣器

IZM97脱扣器有A, V, U, P类脱扣器

IZM99脱扣器有V, U, P类脱扣器

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

4

低压配电产品型号说明

空气断路器

IZMX系列型号说明

IZMX系列

IZMX 16 B 4 - V 16 W

名称

安装型式

IZMX = 断路器

INX = 隔离开关

W = 抽屉式本体

= 固定式本体

F

框架尺寸

额定电流

16 = 630A-1600A

40 = 800A-4000A

IZMX16

06 = 600A

08 = 800A

10 = 1000A

12 = 1250A 16 = 1600A

分断能力

E = 经济 (IZMX40E:66kA@440VAC)

B = 基本 (IZMX16B:42kA, IZMX40B:66kA)

N = 标准 (IZMX16N:50kA, IZMX40N:85kA)

H = 高分 (IZMX16H:66kA, IZMX40H:105kA)

IZMX40

08 = 800A

极数

3 = 3极

4 = 4极

10 = 1000A 12 = 1250A

16 = 1600A 20 = 2000A 25 = 2500A

32 = 3200A 40 = 4000A

E型仅800A~2000A

脱扣单元 (IZMX)

V = 标准型-电流表

U = 通用型-功率表

P = 专业型-可编程

推荐配置实例

IZMX16固定式220VAC电动储能示例：

IZMX16抽屉式220VAC电动储能示例：

IZMX16B3-V16F

+IZMX-M16-230AD

+IZMX-ST230AD

+IZMX-SR230AD

+IZMX-AS22

+IZMX-OTS

IZMX-THV163

EASY400-POW

固定式断路器本体,含2a2b辅助触点

IZMX16B3-U16W

+IZMX-M16-230AD

+IZMX-ST230AD

+IZMX-SR230AD

+IZMX-AS22

+IZMX-OTS

+IZMX-CAS163-1600

+IZMX-SH163

抽屉式断路器本体，含2a2b辅助触点

储能电机220-240 VAC/DC

分励线圈220-240 VAC/DC

合闸线圈220-240 VAC/DC

另增辅助触点2a2b(共4a4b)

脱扣信号辅助指示触点2CO

水平接线

储能电机220-240 VAC/DC

分励线圈220-240 VAC/DC

合闸线圈220-240 VAC/DC

另增辅助触点2a2b(共4a4b)

脱扣信号辅助指示触点2CO

抽屉座(已包含防弧隔板、手柄)

安全挡板

外置的电源模块220VAC输入

转24VDC供脱扣器示*

IZMX-THV163

水平接线

EASY400-POW

外置的电源模块220VAC输入

转24VDC供脱扣器显示*

IZMX40固定式220VAC电动储能示例：

IZMX40抽屉式220VAC电动储能示例：

IZMX40B3-V16F

+IZMX-M40-230AD

+IZMX-ST230AD

+IZMX-SR230AD

+IZMX-AS22

+IZMX-OTS

IZMX-THV403-3200

EASY400-POW

固定式断路器本体,含2a2b辅助触点

IZMX40B3-U16W

+IZMX-M40-230AD

+IZMX-ST230AD

+IZMX-SR230AD

+IZMX-AS22

+IZMX-OTS

+IZMX-CAS403-2000

+IZMX-SH403

抽屉式断路器本体,含2a2b辅助触点

储能电机220-240 VAC/DC

分励线圈220-240 VAC/DC

合闸线圈220-240 VAC/DC

另增辅助触点2a2b(共4a4b)

脱扣信号辅助指示触点2CO

水平接线 (3200A及以下)

外置的电源模块220VAC输入

转24VDC供脱扣器显示*

储能电机220-240 VAC/DC

分励线圈220-240 VAC/DC

合闸线圈220-240 VAC/DC

另增辅助触点2a2b(共4a4b)

脱扣信号辅助指示触点2CO

抽屉座(2000A及以下)

安全挡板

IZMX-THV403-3200

EASY400-POW

水平接线 (3200A及以下)

外置的电源模块220VAC输入

转24VDC供脱扣器显示*

* 脱扣器不接控制电源不影响保护功能

接地保护选装：

• 增加接地保护选装+IZMX-PXRV-G (V型脱扣器)或 +IZMX-PXRU-G(U型脱扣器）

• 3极断路器建议配置外置中性线互感器: IZMX-CT16-N (IZMX16) 或IZMX-CT40-N(IZMX40)

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

5

低压配电产品型号说明

塑壳断路器

NZM系列型号说明

NZM系列

NZM B 2 - 4 - A 200

名称

NZM = 断路器

额定电流

20A-1600A

N

= 隔离开关, 带脱扣功能

PN = 隔离开关, 无脱扣功能

分断能力

B = 25 kA

C = 36 kA

N = 50 kA

S = 70 kA

H = 85,100,150 kA

脱扣单元

= 热磁式配电保护(LI可调)

AE = 电子式配电保护(LI可调)

= 热磁式电动机保护

(LI可调)

ME = 电子式电动机保护

(LI可调)

A

框架尺寸

极数

M

1 = 20A-160A

无标识 = 3极

2 = 125A-250A

4

= 4极

3 = 400A-630A

4 = 630A-1600A

S

= 不含过载的电动机保护

(I可调)

VE = 电子式选择性配电保护

(LSI可调)

LZM系列型号说明

LZM系列

LZM B 2 - 4 - A 200

名称

LZM = 断路器

额定电流

20A-630A

分断能力

B = 25 kA

C = 36 kA

N = 50 kA

S = 70 kA

脱扣单元

= 热磁式配电保护

(LI可调)

A

框架尺寸

极数

AE = 电子式配电保护

(LI可调)

= 不含过载的电动机保

护/配电保护(I可调)

VE = 电子式选择性配电保

护(LSI可调)

1 = 20A-160A

无标识 = 3极

2 = 125A-250A

S

4

= 4极

3 = 250A-630A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

6

低压配电产品型号说明

塑壳断路器/微型断路器

BZM系列型号说明

BZM系列

BZM B 1 - A16 - BT

名称

接线端子形式

BZM = 建筑用断路器

无标识 = 电缆接线端子

BT

= 盒式接线端子

分断能力

E = 18 kA（仅框架尺寸1）

B = 25 kA

C = 36 kA

额定电流

16A-400A

N = 50 kA（仅框架尺寸3）

框架尺寸

1 = 16A-125A

2 = 125A-250A

3 = 250A-400A

FAZ微型断路器型号说明

FAZ微型断路器

FAZ - C 6 / 2 -NA -DC

名称

FAZ = 小型断路器

(分段能力15kA)

交流/直流

无标识 = 交流

-DC = 直流

脱扣特性

B = B特性

C = C特性

D = D特性

K = K特性

S = S特性

Z = Z特性

适用标准

无标识 = IEC标准

-NA = UL489标准, 盒式端子

-RT = UL489标准, 环形端子

额定电流

极数

0.16~63A

1 = 1P

2 = 2P

3 = 3P

4 = 4P

1N = 1P+N

3N = 3P+N

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

7

低压配电产品型号说明

微型断路器

Xpole 微型断路器型号说明

Xpole 微型断路器

PL 9 - C 40 /2 -DC

名称

PL = 小型断路器

PLHT = 高分断能力小型断路器

交流/直流

无标识 = 交流

-DC = 直流

分断能力

9 = 6kA

极数

91 = 6 kA（1P+N，1个模数宽）

10 = 10kA

T = 15-25kA

无标识 = 1P

/2 = 2P

/3 = 3P

/4 = 4P

/1N = 1P+N

/3N = 3P+N

脱扣特性

B = B特性

C = C特性

D = D特性

额定电流

0.5-63A

Xpole 漏电断路器型号说明

Xpole 漏电断路器

PFIM - 25 / 2 / 01 - A

额定漏电流

名称

003 = 30 mA

01 = 100 mA

03 = 300 mA

PFIM = 漏电断路器

额定电流

16A-100A

动作类型

无标识 = AC型，瞬动型

A

G

= A型（交流和直流脉动漏电流敏感）, 瞬动型

= AC型，G型（延时至少10ms）

极数

2 = 2极

4 = 4极

S/A

= A型，S型，延时-选择型至少40ms

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

8

低压配电产品型号说明

微型断路器

Xpole 带过载保护的漏电断路器型号说明

Xpole 带过载保护的漏电断路器

PFL 9 - 6 / 1N / C / 03 - A

名称

标准配置

PFL = 电磁式过载漏电断路器

PLD = 电子式过载漏电断路器

无标识 = AC型

A

= A型

分断能力

= 6 kA

10 = 10 kA

额定漏电流

003 = 30 mA

01 = 100 mA

03 = 300 mA

9

额定电流

6A-40A

极数

1N = 1P+N

脱扣特性

C = C特性

D = D特性

IS负荷隔离开关型号说明

IS负荷隔离开关

IS - 40 / 1

名称

IS = 负荷隔离开关

极数

1 = 1极

2 = 2极

3 = 3极

4 = 4极

额定电流

40, 63, 80, 100, 125A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

9

低压配电产品型号说明

微型断路器

Z-R中间继电器型号说明

Z-R中间继电器

Z - R230 / S

名称

Z = 中间继电器

触点

= 1常开

= 1常闭

S

O

控制电压

AC

DC

SS = 2常开

R12 = 12 Vac

R24 = 24 Vac

R48 = 48 Vac

R110 = 110 Vac

R230 = 230 Vac

R11 = 12 Vdc

R23 = 23 Vdc

R109 = 110 Vdc

SO = 1常开+1常闭

OO = 2常闭

2S2O = 2常开+2常闭

3S1O = 3常开+1常闭

Z-SCH建筑用接触器型号说明

Z-SCH建筑用接触器

Z-SCH - 230 / 25 - 40

触点

第1位 = 常开

名称

2

=

第 位 常闭

Z-SCH = 建筑用接触器

40

04

31

22

= 4常开

= 4常闭

= 3常开+1常闭

= 2常开+2常闭

控制电压

24 = 24 Vac

230 = 230 Vac

工作电流

25， 40， 63A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

10

低压配电产品型号说明

微型断路器

E6系列微型断路器型号说明

E6系列微型断路器

E6 - 16 / 1 / C

脱扣特性

C = C 特性

D = D 特性

名称+分断能力

E6 = 小型断路器，6 kA

LH = 高分断能力小型断

路器，15-25 kA

极数

1, 1N, 2, 3, 3N, 4

额定电流

6A-63A

ED6漏电断路器型号说明

ED6漏电断路器

ED6 - 6 / 1N / C / 003

额定漏电电流

003 = 30 mA

名称

ED6 = 漏电断路器 6 kA

脱扣特性

C = C 特性

额定电流

6A-40A

极数

1N = 1P+N（2个模数）

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

11

低压配电产品型号说明

微型断路器/浪涌保护装置

EIS隔离开关型号说明

EIS隔离开关

EIS - 40 / 1

名称

极数

EIS = 隔离开关

1 = 1

极

2 = 2极

3 = 3极

4 = 4极

额定电流

40, 63, 80, 100A

浪涌保护装置SPI型号说明

浪涌保护装置SPI

SPI - 35 / 440 /3

极数

产品名称+产品分级

无标识 = 1P

/3 = 3P

SP = 浪涌保护装置

I = IEC I级 (原B级)

最大持续运行电压Uc

440 = 440Vac

NPE = NPE模块, 260Vac

冲击放电电流Iimp (10/350µs)

35 = 35kA

50 = 50kA

100 = 100kA

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

12

低压配电产品型号说明

浪涌保护装置

浪涌保护装置SPB/SPC/SPD/SPE型号说明

浪涌保护装置SPB/SPC/SPD/SPE

SP BT12 - 280 -3+NPE /BB

产品名称

SP = 浪涌保护装置

是否配外接线母排

无标识 = 无母排

/BB = 配外接线母排

产品分级

BT12 = I+II级组合式 (12.5kA 10/350us)

CT2 = II级 (20kA 8/20us)

ET2 = II级 (10kA 8/20us)

DT3 = III级

极数

无标识 = 插件模块

/1 = 1P

/2 = 2P

最大持续运行电压Uc (Vac)

BT12 = 280

CT2 = 75, 135, 175, 280, 335, 385, 460, 580

ET2 = 280, 335

DT3 = 280, 335

/3 = 3P

/4 = 4P

-1+NPE

= 1P+N

-3+NPE = 3P+N

浪涌保护装置NSP—IEC系列型号说明

浪涌保护装置NSP—IEC系列

NSP 30 M 4 385 TNS R

是否带遥信功能

无标识 = 不带遥信

R = 带遥信

产品名称

NSP = 新系列浪涌保护装置

额定通流量In (8/20us)

适用的电源制式

IEC = 单模块

TN = TN系统 (2P)

TNC = TNC系统 (3P)

TNS = TNS系统 (4P)

TT = TT系统 (1P+N或3P+N)

20 = In:20kA, Imax: 40kA

30 = In:30kA, Imax: 60kA

40 = In:40kA, Imax: 80kA

60 = In:60kA, Imax: 120kA

模块数量

无标识 = 插件模块

1 = 1P

模块工艺

2 = 2P或1P+N (具体

取决于模块工艺)

3 = 3P

4 = 4P或3P+N (具体

取决于模块工艺)

M = 压敏电阻 (MOV)

S = 双压敏电阻或火花间隙

G = 气体放电管

最大持续运行电压Uc

385 = 385Vac

H = 混合式

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

13

低压配电产品型号说明

自动电源转换装置

MATS系列型号说明

MATS系列

MATS A 9 / C 32 4 CB

产品名称

CB

MATS

CB = 带线路保护

控制器类型

A = A型控制器

极数

2

3

4

= 2 极

= 3 极

= 4 极

壳架等级

PL9壳架等级 = 63A

脱扣曲线

额定电流(A)

C型、D型

0.5~63

MATS系列：微型断路器型

CB级型号说明

• 执行断路器选择：PL9系列，6kA；

• 脱扣曲线：C型或D型；

• 额定电流可选：0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A；

• 控制器采用A型。

MATS系列型号说明

MATS A C 1 / A 80 4 CB

产品名称

MATS

CB

CB = 带线路保护

控制器类型

A = 基本型

B = 发电机型

极数

3

4

= 3 极

= 4 极

C

= 智能型

额定电流(A)

分断能力

= 36kA

80

C

N = 50kA

S

= 70kA

保护单元

A, AE

壳架等级

1

2

3

= 100-160A

= 160-250A

= 630A

MATS系列：塑壳断路器型

CB级型号说明

• 控制器类型可选：A, B, C；

• 执行断路器选用LZM型；

• 壳架电流：1: 160A, 2: 250A, 3: 630A；

• 分断能力可选：C-36kA, N-50kA, S-70kA；

• 塑壳断路器的保护单元可选：A: 热磁式配电保护

AE: 电子式配电保护；

• 额定电流可选：1: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A；

2: 160, 200, 250A；

3: 400, 500, 630A。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

14

低压配电产品型号说明

自动电源转换装置

隔离开关式转换开关型号说明

隔离开关式转换开关

MATS G 400 / 3

类型

极数

MATS = 自动双电源

3 = 3 极

4 = 4 极

开关

G= 隔离开关

电流

160 = 160 A

转换开关

16 = 16 A

20 = 20 A

25 = 25 A

32 = 32 A

40 = 40 A

50 = 50 A

63 = 63 A

80 = 80 A

100 = 100 A

125 = 125 A

180 = 180 A

200 = 200 A

225 = 225 A

250 = 250 A

315 = 315 A

350 = 350 A

400 = 400 A

500 = 500 A

630 = 630 A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

15

低压配电产品型号说明

自动转换开关

接触器式自动转换开关型号说明

接触器式自动转换开关

AT C 3 C2 X 3 0400 X S U

认证

U = UL 认证

R = UL 认可

类型

AT = 自动

BI = 旁路隔离

开路切换

CB = 旁路隔离

闭路切换

CT = 闭路切换

DT = 延时切换

机构

C1 = 闭路切换

C2 = 两工位

C3 = 三工位

电流

0040 = 40A

0080 = 80A

电压

柜体

A = 120V, 60 Hz

B = 208V, 60 Hz

E = 600V, 60 Hz

G = 220V, 50 Hz

H = 380V, 50 Hz

K = 600V, 50 Hz

M = 230V, 50 Hz

N = 401V, 50 Hz

O = 415V, 50 Hz

W = 240V, 60 Hz

X = 480V, 60 Hz

Z = 365V, 50 Hz

K = 敞开式

S = NEMA 1

J = NEMA 12

R = NEMA 3R

0100 = 100A

0150 = 150A

0200 = 200A

0225 = 225A

0260 = 260A

0400 = 400A

0600 = 600A

0800 = 800A

1000 = 1000A

1200 = 1200A

开关

E = 抽出式

X = 固定式

方向

C = 接触器

极数

2 = 2极

3 = 3极

4 = 4极

逻辑

1 = ATC-100

3 = ATC-300

8 = ATC-800

断路器式转换开关型号说明

断路器式转换开关

AT V 3 KD A 3 0400 X S U

认证

类型

U = UL 认证

R = UL 认可

X = No listing

Frame Size

(Ampheres)

AT = Automatic

MT= Manual

NT = Non-

Automatic

MB = Maintenance

Bypass

Molded-case

device

1

FD = 30–150

KD = 225–300

LD = 400

MD = 600

NB = 800–100

电流

0030 = 30A

0070 = 70A

电压

柜体

A = 120V, 60 Hz

B = 208V, 60 Hz

E = 600V, 60 Hz

G = 220V, 50/60 Hz

H = 380V, 50 Hz

K = 600V, 50 Hz

M = 230V, 50 Hz

N = 401V, 50 Hz

O = 415V, 50 Hz

W = 240V, 60 Hz

X = 480V, 60 Hz

Z = 365V, 50 Hz

K = 敞开式

S = NEMA 1

J = NEMA 12

R = NEMA 3R

0100 = 100A

0150 = 150A

0200 = 200A

0225 = 225A

0300 = 260A

0400 = 400A

0600 = 600A

0800 = 800A

1000 = 1000A

1200 = 1200A

方向

C = Horizontal

V = Vertical

开关

A = S1 (MCS) S2 (MCS)

B = S1 (MCB) S2 (MCB)

C = S1 (MCB) S2 (MCS)

D = S1 (MCS) S2 (MCB)

逻辑

1 = ATC-100

3 = ATC-300

I = ATC-600

X = No Logic

极数

E = Electromechanical

1 Wall-Mount Breaker-Based Design

2 = 2极

3 = 3极

4 = 4极

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

16

低压配电产品型号说明

自动转换开关

Magnum-based transfer switches型号说明

Magnum-based transfer

switches

AT V I MG B 3 3200 X R U

认证

类型

U = UL 认证

R = UL 认可

X = No listing

Frame Size (Ampheres)

AT = Automatic

CT = Closed

transition

MG = Magnum DS

BI = Bypass

transition

CB = Closed

transition

bypass

isolation

NT = Non-auto

柜体

极数

2 = 2极

3 = 3极

4 = 4极

S = NEMA 1

R = NEMA 3R

T = Through-

the-door

design

开关

电流

电压

方向

V = Vertical

A = Fixed mount, power case

switch (PCS) both

B = Fixed mount, power case

circuit breaker (PCB) both

C = Fixed mount, PCB normal,

PCS emergency

D = Fixed mount, PCS normal,

PCB emergency

E = Drawout, PCS both

F = Drawout, PCB both

G = Drawout, PCB normal,

PCS emergency

0200 = 200A

0300 = 300A

0400 = 400A

0600 = 600A

0800 = 800A

1000 = 1000A

1200 = 1200A

1600 = 1600A

2000 = 2000A

2500 = 2500A

3200 = 3200A

4000 = 4000A

5000 = 5000A

A = 120V

B = 208/120V 60 Hz

60 Hz

Three-phase Three-wire

Three-phase Four-wire

Three-phase Three-wire

Three-phase Four-wire

Three-phase Four-wire

E

E

= 600V

= 600V

60 Hz

60 Hz

逻辑

C = ATC-5000

I = ATC-600

(open transition)

I = ATC-800

(closed transition)

G = 220/127V 50 Hz

G = 220/110V 50/60 Hz Single-phase Three-wire

H = 380/220V 50 Hz

Three-phase Four-wire

Three-phase Four-wire

Three-phase Three-wire

Single-phase Three-wire

Three-phase Four-wire

Three-phase Four-wire

Single-phase Three-wire

Three-phase Three-wire

Three-phase Four-wire,

hi-leg

K = 600V

M = 230V

M = 230V

50 Hz

50 Hz

50 Hz

N = 401/230V 50 Hz

O = 415/240V 50 Hz

W = 240/120V 60 Hz

H = Drawout, PCS normal,

PCB emergency

W = 240V

60 Hz

W = 240/120V 60 Hz

Single-phase Three-wire

Three-phase Three-wire

Three-phase Four-wire

Single-phase Two-wire

Three-phase Four-wire

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

17

低压配电产品型号说明

仪表设备

IQ 100仪表型号说明

IQ 100仪表

IQ 100 M A 5 5 1 1

型号系列

IQ100A = 电流表

IQ100V = 电压表

IQ100P = 功率表

IQ100X = 多功能电表

频率

5 = 50/60 Hz系统

电源

1 = 75–255 Vac/dc

通讯

0 = I/O模块

仪表类型

M = LCD（液晶显示屏）

1 = Modbus (RS485)

2 = Modbus+I/O模块

电流输入

1 = 1A 二次

5 = 5A 二次

IQ 250/260仪表型号说明

IQ 250/260仪表

IQ 250 M A 6 5 1 1 0

型号系列

I/O 插槽2

250 = 电能

260 = 电能质量

0 = 无

1 = 2继电器输出/2状态输入

2 = 4 KYZ 脉冲/4状态输入

3 = 4模拟输出: 0-1 mA

4 = 4模拟输出: 4-20 mA

电流输入

1 = 1A 二次

5 = 5A 二次

仪表类型

M = 仪表 (内置显示屏)

T = 传感器 (不含显示屏)

I/O 插槽1

0 = 无

数据日志

A = 无

L = 数据日志

1 = 2 继电器输出/2状态输入

2 = 4 KYZ 脉冲/4状态输入

3 = 4模拟输出: 0-1 mA

4 = 4模拟输出: 4-20 mA

频率

5 = 50 Hz系统

6 = 60 Hz系统

电源

1 = 90–265 Vac/Vdc

4 = 24–60 Vdc

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

18

低压配电产品型号说明

仪表设备

Power Xpert仪表2000型号说明

Power Xpert仪表2000

PXM 2250 M A 6 5 1 0 5

型号系列

2250 = 能源仪表

I/O 插槽2

2260 = 电能质量仪表

2270 = 电能质量仪表+

2280 = 64采样率/周期波形记录电能

质量仪表

2290 = 512采样率/周期记录电能

质量仪表+

5 = 网关卡

电源

1 = 90–265 Vac/Vdc

4 = 24–60 Vdc

I/O 插槽1

0 = 无

1 = 2个继电器输出/2个状态输入

2 = 4个KYZ脉冲/4个状态输入

3 = 4个模拟输出：0-1 mA

4 = 4个模拟输出：4-20 mA

电流输入

仪表类型

M = 仪表（内置显示屏）

T = 传感器（不含显示屏）

1 = 1A 二次

5 = 5A 二次

频率

5 = 50 Hz系统

6 = 60 Hz系统

Power Xpert仪表4000/6000/8000型号说明

Power Xpert仪表4000/6000/8000

PXM 8 0 5 1 A 1 B B

卡插槽 3 配置

A = 没有可选卡

B = I/O 可选卡（8个数字输入、

2个固态输出、3个继电器输出）

型号系列

4 = 4000（标准电能质量），

2 GB

6 = 6000（增强电能质量），

4 GB

8 = 8000（高级电能质量，

可瞬态脉冲捕捉），8 GB

卡插槽 2 配置

A = 没有可选卡

B = 通讯扩展卡，有10/100 Base-T,

100F, RS-485, RS-232端口

电压输入配置

0 = 标准（V , V , V , V ）

1

2

3

4

2 = 标准+辅助（V , V , V ）

6

7

8

卡插槽 1 配置

1 = 标准通讯模块及RS-485

电源配置

1 = 标准100-240 VAC或

110-250 VDC电源

4 = 24-48 VDC可选（未来选项）

例1：PXM8251A1BB（PXM 8000仪表, 有VAUX, 标准Pwr, 通讯扩展卡& I/O卡）

例2：PXM6251A1BA（PXM 6000仪表, 有VAUX, 标准Pwr, 通讯扩展卡）

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

19

低压配电产品型号说明

接触器

DILM接触器(170A及以下)

DILM接触器(170A及以下)

DILM 7 - 10 C (24 VDC)

名称

操作电压

DILM = 接触器

AC 50Hz

24, 110, 220-230, 380-400V

AC 50/60Hz

24, 110, 220V

DC

工作电流

7A-170A

24, 110, 220

RDC24 = 24-27

RDC130 = 10-130

RDC240 = 200-240V

触点

第1位 = 常开

第2位 = 常闭

10

01

21

22

32

= 1常开

= 1常闭

= 2常开+1常闭

= 2常开+2常闭

= 3常开+2常闭

产品系列

无标识 = xStart系列

= xStart C系列

C

DILM大容量接触器(185~300A)型号说明

DILM大容量接触器(185~300A)

DILM 185A / 22 (RAC24)

操作电压

AC 50/60Hz

RAC24 = 24 V

RAC48 = 48 V

名称

RAC120 = 120 V

RAC240 = 240 V

RAC440 = 440 V

RAC500 = 500 V

DC

RDC24 = 24-27 V

RDC60 = 48-60 V

RDC130 = 110-130 V

RDC240 = 200-240 V

DILM = 接触器

工作电流

DILM...A系列 = 185、225、300A

触点

第1位 = 常开

第2位 = 常闭

22

= 2常开+2常闭

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

20

低压配电产品型号说明

接触器

DILM大容量接触器型号说明

DILM大容量接触器

DILM 400 - S / 22 (110-120 V 50/60 Hz)

名称

操作电压

AC 50/60Hz

110-120 V, 220-240 V

DILM, DILH = 大容量接触器

AC 40-60Hz

RAC500 = 250-500 V

DC

RDC48 = 24-48 V

工作电流

DILM系列= 400至820A

DILH系列= (AC-1)1400至2600A

AC/DC

RA110 = 48-110 V 40-60 Hz/

48-110 DC

RA250 = 110-250 V 40-60 Hz/

110-250 DC

产品系列

无标识 = 高级版

= 标准版

S

触点

RAW250 = 230-250 AC/DC

第1位 = 常开

第2位 = 常闭

22 = 2常开+2常闭

XTCD接触器型号说明

XTCD接触器

XTCD 022 C 11 AO

名称

操作电压

(AC 50/60 Hz)

XTCD = D系列接触器

B2 = 24 V

C2 = 48 V

E2 = 110 V

AO = 220 V

H2 = 240 V

AR = 380 V

PQ = 440 V

额定工作电流

7A-85A

框架尺寸

B = 7-16A

C = 22-26A

E = 38A

F = 40A

触点

G = 55-85A

10 = 1常开

01 = 1常闭

11 = 1常开+1常闭

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

21

低压配电产品型号说明

接触器/过载继电器

XTCG接触器型号说明

XTCG接触器

XTCG 025 C 00 DT

名称

操作电压

(AC 50/60 Hz)

B5 = 24V

XTCG = E系列接触器

DS = 48V

C5 = 110V

E5 = 220V

DT = 240V

DU = 380V

额定工作电流

7A-32A

框架尺寸

B = 7-12A

C = 18-32A

触点

00

ZB过载继电器型号说明

ZB过载继电器

ZB 12 C - 10

名称

ZB = 过载继电器

工作电流

0.1A-175A

框架尺寸

12: 框架I = 0.1-16A

32: 框架II = 0.1-38A

65: 框架III = 6-75A

150: 框架IV = 25-175A

产品系列

无标识 = xStart系列

C

= xStart C系列

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

22

低压配电产品型号说明

过载继电器

ZEB过载继电器型号说明

ZEB过载继电器

ZEB 12 1.65 - GF / KK

名称

安装方式

KK = 独立安装

空白 = 直接安装

ZEB = 电子式过载继电器

框架尺寸

产品系列

12: 框架I = 0.33-20A

32: 框架II = 0.33-45A

65: 框架III = 9-100A

150: 框架IV = 20-170A

GF = 接地故障保护功能

空白 = 无

工作电流

1.65 = 0.33-1.65A

= 1-5A

5

20 = 4-20A

45 = 9-45A

100 = 20-100A

XTOD过载继电器型号说明

XTOD过载继电器

XTOD P45 CC1

名称

XTOD = D系列过载继电器

工作电流

CC1: 框架C = 0.3-30A

DC1: 框架D = 17-32A

EC1: 框架E = 17-40A

FC1: 框架F = 17-40A

GC1: 框架G = 17-97A

GC1S: 框架G = 17-97A, 独立安装

工作电流

0.3A-97A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

23

低压配电产品型号说明

电动机保护开关/软起动器

PKZ电动机保护开关型号说明

PKZ电动机保护开关

PKZM - 10

名称

PKZM0, PKZMC = 0.16至32A

PKZM4

PKE

= 16至65A

= 0.3-65A

工作电流

0.16A-32A

S801+软起动器型号说明

S801+软起动器

S 801+ N66 N 3 S

S = 软起动器

S = 标准软起动器

801+ = 智能软起动器

相数

3 = 3相设备

额定电流

N37 = 37A

N66 = 66A

R10 = 105A

R13 = 135A

T18 = 180A

T24 = 240A

T30 = 304A

U36 = 360A

U42 = 420A

U50 = 500A

V36 = 360A

V42 = 420A

V50 = 500A

V65 = 650A

V72 = 720A

V85 = 850A

V10 = 1000A

附件

N = 标准

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

24

低压配电产品型号说明

软起动器

S811+软起动器型号说明

S811+软起动器

S 811+ T 30 N 3 S

S = 软起动器

S = 软起动器

811+ = 智能软起动器

相数

3 = 3相设备

框架尺寸

N = 65 mm

R = 110 mm

T = 200 mm

U = 200 mm

V = 290 mm

额定电流

附件

N = 无选项

P = 泵控制

V = 690V选项

37 = 37A

66 = 66A

10 = 105A

13 = 135A

18 = 180A

24 = 240A

30 = 304A

36 = 360A

42 = 420A

50 = 500A

65 = 650A

72 = 720A

85 = 850A

10 = 1000A

(S811+T18V35至

S811+V85V35)

DS6软起动器型号说明

DS6软起动器

DS6-340 - 22K - MX

名称

DS6-340 = DS6通用型软起动器

三相电机额定功率(kW)

设计形式

MX = 内置旁路

22K = 22

30K = 30

30K = 30

37K = 37

45K = 45

55K = 55

75K = 75

90K = 90

110K = 110

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

25

低压配电产品型号说明

软起动器

DS7软起动器型号说明

DS7软起动器

DS7 - 3 4 0 SX 004 N 0 - N

装置系列

可选项

DS7 = 第7代

N = 无可选项

D = SmartWire-DT

L = 低温型

相数

3 = 3相电网供电电压

防护类型

0 = IP20

电压等级

4 = 400V

EMC 滤波器

(380V –15% to 480V +10%)

N = 不带

控制电压电源

0 = 24 Vac/Vdc

2 = 110/230 Vac

装置类型

SX = 标准软起动器，

额定工作电流

004 = 4A

•

•

•

带内部旁路

D = 24 Vdc SmartWire-DT

200 = 200A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

26

低压配电产品型号说明

变频器

DG1 通用变频器型号说明

DG1 通用变频器

产品系列

电气部件

可选项

D G 1 – 3 4 4D8 F B – C 21 C

基本命名

D = 驱动器

涂层板

N = 无涂层板

C = 有涂层板

产品系列

G = 通用系列

外壳防护等级

21 = IP21

54 = IP54

产品版本

1 = 第一代

2 = 第二代

显示选项

N = 无显示设置

C = LCD（图像）

相数

3 = 3相输入/3相输出

内置制动斩波器

N = 无制动斩波器

B = 有制动斩波器

额定输入/输出电压

2 = 220V (200–240V ±10%)

4 = 400V (380–500V ±10%)

5 = 690V (525–690V ±10%)

内置EMC滤波器

N = 无滤波器

F = 有滤波器

额定输出电流 (CT)

208–240V

380–500V

525–690V

3D7 = 3.7A, 0.55 kW, 0.75 hp

4D8 = 4.8A, 0.75 kW, 1 hp

6D6 = 6.6A, 1.1 kW, 1.5 hp

7D8 = 7.8A, 1.5 kW, 2 hp

011 = 11A, 2.2 kW, 3 hp

012 = 12.5A, 3 kW, 5 hp (VT)

017 = 17.5A, 3.7 kW, 5 hp

025 = 25A, 5.5 kW, 7.5 hp

031 = 31A, 7.5 kW, 10 hp

048 = 48A, 11 kW, 15 hp

061 = 61A, 15 kW, 20 hp

075 = 75A, 18.5 kW, 25 hp

088 = 88A, 22 kW, 30 hp

114 = 114A, 30 kW, 40 hp

143 = 143A, 37 kW, 50 hp

170 = 170A, 45 kW, 60 hp

211 = 211A, 55 kW, 75 hp

261 = 261A, 75 kW, 100 hp

2D2 = 2.2A, 0.75 kW, 1 hp

3D3 = 3.3A, 1.1 kW, 1.5 hp

4D3 = 4.3A, 1.5 kW, 2 hp

5D6 = 5.6A, 2.2 kW, 3 hp

7D6 = 7.6A, 3 kW, 5 hp

3D3 = 3.3A, 1.5 kW, 2 hp

4D5 = 4.5A, 2.2 kW, 3 hp

7D5 = 7.5A, 3.7 kW, 5 hp

010 = 10A, 5.5 kW, 7.5 hp

013 = 13.5A, 7.5 kW, 10 hp

018 = 18A, 11 kW, 15 hp

022 = 22A, 15 kW, 20 hp

027 = 27A, 18 kW, 25 hp

034 = 34A, 22 kW, 30 hp

041 = 41A, 30 kW, 40 hp

052 = 52A, 37 kW, 50 hp

062 = 62A, 45 kW, 60 hp

080 = 80A, 55 kW, 75 hp

100 = 100A, 75 kW, 100 hp

125 = 125A, 90 kW, 125 hp

144 = 144A, 110 kW, 150 hp

208 = 208A, 160 kW, 200 hp

9D0 = 9A, 4 kW, 7.5 hp (VT)

012 = 12A, 5.5 kW, 7.5 hp

016 = 16A, 7.5 kW, 10 hp

023 = 23A, 11 kW, 15 hp

031 = 31A, 15 kW, 20 hp

038 = 38A, 18 kW, 25 hp

046 = 46A, 22 kW, 30 hp

061 = 61A, 30 kW, 40 hp

072 = 72A, 37 kW, 50 hp

087 = 87A, 45 kW, 60 hp

105 = 105A, 55 kW, 75 hp

140 = 140A, 75 kW, 100 hp

170 = 170A, 90 kW, 125 hp

205 = 205A, 110 kW, 150 hp

261 = 261A, 150 kW, 200 hp

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

27

低压配电产品型号说明

变频器

DE1变频起动器型号说明

DE1变频起动器

产品系列

电气部件

可选项

D E 1 – 1 2 4D8 F N – N 20 N

基本命名

涂层板

N = 无涂层板

D = 驱动器

C = 有涂层板

产品系列

E = 经济型

外壳防护等级

20 = IP20

产品版本

1 = 第一代

2 = 第二代

显示选项

N = 无显示设置

相数

内置制动斩波器

1 = 单相输入

3 = 3相输入

N = 无制动斩波器

内置EMC滤波器

N = 无滤波器

额定输入/输出电压

2 = 230 V (200 - 240 V ±10 %

4 = 400 V (380 - 480 V ±10 %

)

)

F = 有滤波器

额定输出电流

4D8 = 4.8 A

012 = 12 A

M-Max通用变频器型号说明

M-Max通用变频器

M-Max 1 1 AA 1D7 F 0 - 0

名称

可选项

M-Max = 通用变频器

0 = 完全版

相

1 = 单相

3 = 三相

外壳防护等级

0 = NEMA 0 或IP20

1 = NEMA 1 或IP21

电压

1 = 120 V

3 = 230 V

4 = 380 V

电磁兼容滤波器

F = 有

N = 无

输出电流

1.7-14A

1D7 = 1.7A…

014 = 14A

软件标示系列

AA

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

28

低压配电产品型号说明

变频器

SVX工业变频器型号说明

SVX工业变频器

SVX 010 A 1 4 A 1 B 1

板的选项

1 = 标准板

2 = 涂层板

名称

SVX = 工业变频器

功率额定值(HP)

斩波制动器选件

N = 无内部制动斩波器

B = 有内部制动斩波器

F07 = 3/4

001 = 1

F15 = 1-1/2

002 = 2

003 = 3

004 = 5(IL)

005 = 5

040 = 40

050 = 50

060 = 60

075 = 75

100 = 100

125 = 125

250 = 250

电压额定值

2 = 230 (208-240) V

4 = 380 (380-500) V

5 = 690 (525-690) V

输入选项

1 = 3相，EMC H

2 = 3相，EMC N

4 = 3相，EMC L

防护

006 = 7-1/2(IL) 300 = 300

0 = IP00

1 = IP21

2 = IP54

007 = 7-1/2

010 = 10

015 = 15

020 = 20

025 = 25

030 = 30

350 = 350

400 = 400

500 = 500

550 = 550

600 = 600

700 = 700

键盘

A = 字母数字型

G = 液晶面板

AFD软件系列

A = 标准软件

SLX通用变频器型号说明

SLX通用变频器

SLX 010 A 1 4 A 1 B 1

板的选项

1 = 标准板

2 = 涂层板

名称

SLX = 通用变频器

功率额定值(HP)

001 = 1

F15 = 1-1/2

002 = 2

003 = 3

005 = 5

006 = 6

007 = 7-1/2

010 = 10

015 = 15

020 = 20

025 = 25

030 = 30

斩波制动器选件

B = 内部制动斩波器

输入选项

1 = 3相，EMC H

AFD软件系列

A = 标准软件

键盘

A = 字母数字型

防护

电压额定值

1 = IP21

2 = IP54

4 = 380 (380-500) V

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

29

低压配电产品型号说明

变频器

SPX高性能变频器型号说明

SPX高性能变频器

SPX 010 A 1 4 A 1 B 1

板的选项

1 = 标准板

2 = 涂层板

名称

SPX = 高性能变频器

功率额定值(HP)

斩波制动器选件

N = 无内部制动斩波器

B = 有内部制动斩波器

F07 = 3/4

001 = 1

F15 = 1-1/2

002 = 2

003 = 3

004 = 5(IL)

005 = 5

100 = 100

125 = 125

250 = 250

300 = 300

350 = 350

400 = 400

500 = 500

电压额定值

2 = 230 (208-240) V

4 = 380 (380-500) V

5 = 690 (525-690) V

输入选项

1 = 3相，EMC H

2 = 3相，EMC N

4 = 3相，EMC L

防护

006 = 7-1/2(IL) 550 = 550

0 = IP00

1 = IP21

2 = IP54

007 = 7-1/2

010 = 10

015 = 15

020 = 20

025 = 25

030 = 30

040 = 40

050 = 50

060 = 60

075 = 75

600 = 600

700 = 700

800 = 800

900 = 900

H10 = 1000

H12 = 1200

H13 = 1300

H15 = 1500

H16 = 1600

H20 = 2000

键盘

A = 字母数字型

G = 液晶面板

AFD软件系列

A = 标准软件

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

30

低压配电产品型号说明

按钮和指示灯

A22按钮和指示灯型号说明

A22按钮和指示灯

A22(M) (1) - (2) / (3) / (4)

灯座模块

F = 不带电阻灯座模块

按钮开关A22系列

FR =

带电阻灯座模块

安装孔孔径22mm

A22 = 前部亮光面环

A22M = 前部亚光面环

触点形式

K10 = 1常开

K01 = 1常闭

机构形式

K11 = 1常开+1常闭

KC/I = 带按钮盒

平头按钮

RD = 平头按钮

KC11 A/I = 1常开 常闭 常闭带按钮盒

+1

/2

带灯按钮

R LT = 平头带灯按钮（弹簧复位）

RLTH = 凸头带灯按钮（弹簧复位）

RLTR = 平头带灯按钮（自锁定）

颜色

平头按钮

(A22-RPV急停开关无此位)

01 = 黑

02 = 白

03 = 绿

04 = 红

05 = 黄

06 = 蓝

带灯双位按钮

QDDL = 带灯双位按钮

蘑菇头按钮

RP = 蘑菇头按钮

RPSR = 蘑菇头钥匙释放按钮

急停开关

RPV = 直提复位急停开关

E.STOP HEADER = 旋转复位急停开关

10,11,12,13,14,19,20,32,37,38 = 按钮头带标记

X = 不带标牌

带灯按钮

WS = 白

GN = 绿

RT = 红

GE = 黄

指示灯

RL = 锥形头指示灯

RLF = 平头指示灯

LC = 竖凑型指示灯

选择开关

WS11 = 白色带标记

RWK1R = 2位，锁定60°

RWK1 = 2位，自动复位，45°

RWK1V = 2位，锁定90°

RWK3R = 3位，锁定，60°

RWK3 = 3位，自动复位，45°

带灯双位按钮

11/10 = 绿/红

蘑菇头按钮

GN11 = 绿色带标记

RT10 = 红色带标记

钥匙开关

指示灯

WS = 白

GN = 绿

RT = 红

DE = 黄

BL = 蓝

RS = 2位，锁定60°，2位，钥匙均可取出

RS3 = 3位，锁定，3位，钥匙均可取出

RS3-KMS1-A4 = 3位,自动复位，中位钥匙可取出

RS3-KMS1-A2 = 2位，自动复位.中位钥匙可取出

脚踏手拍式开关

FAK-S = 1常开，1常闭

FAK-R = 2常闭

紧凑型指示灯

W = 白

G = 绿

R = 红

Y = 黄

注：

触点模块型号说明

A22-EK10(C) = 1常开触点

A22-EK10(C) = 1常闭触点.

A22-EC11 = 1常开、1常闭触点

A22-EC20 = 2常开触点

A22-EC02 = 2常闭触点

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

31

低压配电产品型号说明

按钮和指示灯

M22按钮和指示灯型号说明

M22按钮和指示灯

M 22 (S) - □ - □ / □

触点形式

名称

K10 = 1NO

K01 = 1NC

M = M系列指令元件

K11 = 1NO+1 NC

框架尺寸

K20 = 2NO

KC11/IY = 急停按钮盒 (1NO+1NC)

KC02/IY = 急停按钮盒 (2NC)

22 = 安装孔孔径22mm

产品系列

无 = 前环镀钛

= 前环黑色

颜色

S

平齐、凸起、蘑菇头按钮

S = 黑色

S-XO = 带O符号的黑色

W = 白色

W-XI = 带I符号的白色

R = 红色

R-XO = 带O符号的红色

G = 绿色

机构形式

平齐按钮

D = 弹簧复位

DR = 自锁定

凸起按钮

DH = 弹簧复位

DRH = 自锁定

G-XI = 带I符号的绿色

Y = 黄色

蘑菇头按钮

B = 蓝色

DP = 弹簧复位

DRP = 自锁定

指示灯、带灯按钮、带灯选择开关

W = 白色

R = 红色

G = 绿色

Y = 黄色

B = 蓝色

急停按钮

PV = 直提复位

PVL = 带指示灯，直提复位

PVT = 旋转复位

PVLT = 带指示灯，旋转复位

PVS = 钥匙释放复位

双位带灯按钮

DDL

带灯按钮

DL = 平齐，弹簧复位

DRL = 平齐，自锁定

DLH = 凸起，弹簧按钮

DRLH = 凸起，自锁定

带灯选择按钮

WLK = 2位，弹簧复位

WRLK = 2位，自锁定

WLK3 = 3位，弹簧复位

WRLK3 = 3位，自锁定

指示灯

L = 平齐

LH = 锥形

选择按钮

W = 2位旋钮式，弹簧复位

WR = 2位旋钮式，自锁定

WK = 2位手柄式，弹簧复位

WRK = 2位手柄式，自锁定

WKV = 2位手柄式，自锁定，V形开关部位

W3 = 3位旋钮式，弹簧复位

WR3 = 3位旋钮式，自锁定

WK3 = 3位手柄式，弹簧复位

WRK3 = 3位手柄式，自锁定

WR4 = 4位旋钮式，自锁定

WRK4 = 4位手柄式，自锁定

D4 = 4位按钮，弹簧复位

WJ = 摇杆，弹簧复位

WRJ = 摇杆，自锁定

钥匙操作按钮

WS = 2位，弹簧复位，中间位钥匙可取出

WRS = 2位，自锁定，2位钥匙均可取出

WS3 = 3位，弹簧复位，中间位钥匙可取出

WRS3 = 3位，自锁定，3位钥匙均可取出

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

32

低压配电产品型号说明

凸轮开关/负荷隔离开关

T凸轮开关型号说明

T凸轮开关

T0 - 1 - 8200 / E + □

规格型号

T

T3

= 20A

= 32A

附件

T5 (B) = 63A

T5

= 100A

安装方式

总开关

EA/SVB = 平齐安装

I1（I2,I4,I5）/SVB = 表面安装

V/SVB = 后部安装

触点单元块数量

1 = 1个触点模块（2个触点）

其他

E = 平齐安装

触点功能序号

EZ = 中心安装

I1（I2,I4,I5） = 表面安装

IVS = 配电柜安装

Z = 后部安装

P负荷开关型号说明

P负荷开关

P1 - 25 / Z / N

规格型号

P1 = 25A, 32A

P3 = 63A, 100A

附件

安装方式

总开关

IVS = 配电柜安装

E = 平齐安装

额定持续电流

25, 32, 63, 100A

EA/SVB = 平齐安装式总开关

I…SI = 安全开关

EZ = 中心安装

Z = 后部安装

V/SVB = 后部安装式总开关

I1（I2,I4,I5） = 表面安装

I1（I2,I4,I5）/SVB = 表面安装式总开关

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

33

低压配电产品型号说明

限位开关

LSE-Titan电子式限位开关型号说明

LSE-Titan电子式限位开关

LSE - 11

名称

触点

LSE = 电子式限位开关

02 = 2NC

11 = 1NO + 1NC

AI = 带模拟量输出4-20 mA

AU = 带模拟量输出0-10 V

LS-Titan机械式限位开关型号说明

LS-Titan机械式限位开关

LS - 11 S / RL

名称

摇动头

LS = 塑料外壳

LSM = 金属外壳

RL

S

P

= 滚轮摆臂

= 弹簧摆动杆

= 滚珠直动头

RLA

RR

L (LS、LB) =

= 可调滚轮摆臂

= 长杆摆臂

触点

滚轮摆臂 长、短、大)

(

02 = 弹簧压接, 2NC

S02 = 螺钉, 2NC

11 = 弹簧压接, 1NO + 1NC

S11 = 螺钉, 1NO + 1NC

20 = 弹簧压接, 2NO

S20 = 螺钉, 2NO

触头类型

无符号 = 标准触头

D

= 标准触头，缓动：提早

闭合；延迟断开

S

A

= 速动触头

= 两个触点行程相同

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

34

低压配电产品型号说明

安全限位开关

LSR-TKG/TS搭扣/铰链操作安全开关型号说明

LSR-TKG/TS搭扣/铰链

操作安全开关

LSR - S02 - 1 - IA / TKG

名称

Limit - Switch - Robust

TKG = 搭扣操作开关

TS = 铰链操作开关

触点

S02 = 螺钉, 2NC

S11 = 螺钉, 1NO + 1NC

I = 外壳隔离,小 (DIN 50 047)

IA = 外壳隔离, 宽

1 = 5°左右开关角度

LS…ZBZ 弹力/磁力闭锁安全开关型号说明

LS…ZBZ弹力/磁力闭锁安全开关

LS - S11 - 24D FT - ZBZ/X

名称

Limit - Switch

安全开关，带操动头

触点

S02 = 螺钉, 2NC

S11 = 螺钉, 1NO + 1NC

FT = 弹力闭锁

MT = 磁力闭锁

磁机械的额定控制电压

24D = 24Vdc

120A = 120V50/60Hz

230A = 230V50/60Hz

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

35

低压配电产品型号说明

安全限位开关

LS-ZB安全限位开关型号说明

LS-ZB安全限位开关

LS - 02 - ZB

名称

Limit – Switch

触点

02 = 弹簧压接, 2NC

ZB = 带操动头

S02 = 螺钉, 2NC

11 = 弹簧压接, 1NO + 1NC

S11 = 螺钉, 1NO + 1NC

11S = 弹簧压接, 1NO + 1NC, 速动触头

S11S = 螺钉, 1NO + 1NC, 速动触头

LS4-ZB安全限位开关型号说明

LS4-ZB安全限位开关

LS4 / S11-1 / IA / ZB

名称

Limit – Switch – 4 = Size 4

ZB = 带操动头

触点

S11-1 = 螺钉, 1NO + 1NC

S11-7 = 螺钉, 2NO + 1NC

I

= 小而短

IA = 宽而短

IB = 宽而长

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

36

低压配电产品型号说明

可编程逻辑控制器

XC可编程控制器型号说明

XC可编程控制器

XC - CPU101 - C128K - 8DI-6DO

产品归类

C

= CPU模块

功能

IOC= IO模块

V

T

8数字输入，6数字输出

= 文本显示器

= 附件

功能

内存容量

101= 插拔模块式100系列

201= 插拔模块式200系列

121= 一体式100系列

64K, 128K, 256K, 512K, 4M等

XION远程IO模块型号说明

XION远程IO模块

XN-GWBR - PBDP

功能

PBDP = Profibus DP总线

CANOPEN = Canopen总线

DNET = Device net总线

MODBUS-TCP = Modbus TCP网关

24VDC = 电压

产品归类

GW = 网关

BR

PF

= 电源

= 电源

*DI = IO模块

P/S = 底座

KO/QV = 附件

R = 继电器输出

I = 电流

U = 电压

SB = 接线座

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

37

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。